аккумулирующие БАКИ

# NAD,NADO 500,750,1000

Предназначение аккумулирующих баков NAD и NADO

Аккумулирующие (накопительные) баки служат для аккумулирования избыточного тепла из источника тепла, которым может быть котёл, работающий на твёрдом топливе, тепловой насос, солнечный коллектор, каминная топка, и т. п.  Некоторые модели баков могут присоединяться и к нескольким источникам энергии.

Баки серии NAD служат только для сохранения тепла в системе отопления. Во внутренней эмалированной ёмкости  баков серии NADO так же может производиться прямой нагрев хозяйственной воды или предварительный подогрев перед её поступлением в следующий водонагреватель. Всё зависит от температуры отопительной воды, которая аккумулируется в  баке. Благодаря непосредственному подключению к котлу, достигается прямой нагрев хозяйственной воды целей до необходимой температуры во внутренней ёмкости. Напротив, подключение к солнечному коллектору или тепловому насосу позволяет производить только предварительный подогрев хозяйственной воды. Поэтому необходимо подключить следующий водонагреватель, например, электрический, который дополнительно подогреет воду до необходимой температуры или в аккумулирующий (накопительный) бак вмонтировать электрический термоэлемент TJ 6/4“ или нагревательный фланец TPK (дополнительное оборудование для добавочного нагрева воды).

Включение в отопительную систему с котлом на твёрдом топливе аккумулирующего бака позволяет котлу при подходящей температуре работать в оптимальном режиме.

Пример подключения котла на твёрдом топливе к аккумулирующему баку

## NAD 500,750,1000  v1

Аккумулирующие (накопительные) баки NAD фланцевые производятся с возможностью размещения от одного до трёх фланцев.

Фланец с межцентровым расстоянием болтов 210 мм можно использовать для монтажа фланцевого нагревательного элемента TPK.

По желанию заказчика, размещение патрубков и их количество можно изменить. В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

| Максимальное давление бака | 0,6 мПа | Максимальная температура отопительной воды в баке | 90 °C |
| --- | --- | --- | --- |

| Oбьем (л) | Диам. (д) | A | B | C | E | F | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 600 | 1990 | 475 | 510 | 90 | 260 | 494 | 1545 | 1635 | 344 | 948 |
| 750 | 750 | 2020 | 475 | 510 | 90 | 272 | 506 | 1557 | 1647 | 356 | 960 |
| 1000 | 850 | 2053 | 475 | 510 | 90 | 287 | 521 | 1572 | 1662 | 371 | 975 |

## NAD 500,750,1000  v2

Аккумулирующие баки NAD патрубковые производятся с возможностью размещения патрубков G 6/4“.

Патрубок G 6/4“ можно использовать для монтажа электрического нагревательного элемента TJ 6/4“. Можно изготовить и с большим количеством патрубков. По желанию заказчика, размещение патрубков и их количество можно изменить.  В стандартном исполнении патрубoк заглушен. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

| Максимальное давление бака | 0,6 мПа | Максимальная температура отопительной воды в баке | 90 °C |
| --- | --- | --- | --- |

| Обьем (л) | Диам. (д) | A | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 600 | 1990 | 90 | 260 | 364 | 494 | 1545 | 1635 |
| 750 | 750 | 2020 | 90 | 272 | 376 | 506 | 1557 | 1647 |
| 1000 | 850 | 2053 | 90 | 287 | 391 | 521 | 1572 | 1662 |

## NAD 500,750,1000  v3

Аккумулирующие баки NAD производятся в двух исполнениях: с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм для монтажа фланцевого нагревательного элемента TPK  или без фланца, только с патрубками.

В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

| Максимальное давление бака | 0,6 мПа | Максимальная температура отопительной воды в баке | 90 °C |
| --- | --- | --- | --- |

## NAD 500,750,1000  v4

Аккумулирующие баки NAD производятся с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм для монтажа фланцевого нагревательного элемента TPK. Можно изготовить и с большим количеством патрубков.

Ёмкость содержит теплообменник с площадью поверхности 1,5 м2 для присоединения следующей отопительной системы (например, SOLAR). По желанию заказчика, размещение патрубков и их количество можно изменить.

В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

| Максимальное давление бака | 0,6 мПа | Максимальная температура отопительной воды в баке | 99 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное давление теплообменника | 1 мПа | Максимальная температура отопительной воды в теплообменнике | 110 °C |

| Oбьем (л) | Диам. (д) | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 600 | 1990 | 475 | 510 | 90 | 260 | 350 | 494 | 1545 | 1635 | 344 | 878 | 948 |
| 750 | 750 | 2020 | 475 | 510 | 90 | 272 | 362 | 506 | 1557 | 1647 | 356 | 890 | 960 |
| 1000 | 850 | 2053 | 475 | 510 | 90 | 287 | 377 | 521 | 1572 | 1662 | 371 | 905 | 975 |

## NAD 500,750,1000  v5

Аккумулирующие баки NAD производятся с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм для монтажа фланцевого нагревательного элемента TPK. Можно изготовить и с большим количеством патрубков. Ёмкость содержит два теплообменника с площадью поверхности каждого теплообменника 1,5 м2  для присоединения следующей отопительной системы (например, SOLAR).

По желанию заказчика, размещение патрубков и их количество можно изменить.

В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

| Максимальное давление бака | 0,6 мПа | Максимальная температура отопительной воды в баке | 99 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное давление теплообменника | 1 мПа | Максимальная температура отопительной воды в теплообменнике | 110 °C |

| Обьем (л) | Диам. (д1) | Диам. (д2) | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 600 | 320 | 1990 | 475 | 510 | 90 | 260 | 350 | 494 | 1545 | 1635 | 344 | 875 | 1650 | 1119 | 948 |
| 750 | 750 | 320 | 2020 | 475 | 510 | 90 | 272 | 362 | 506 | 1557 | 1647 | 356 | 887 | 1662 | 1131 | 960 |
| 1000 | 850 | 320 | 2053 | 475 | 510 | 90 | 287 | 377 | 521 | 1572 | 1662 | 371 | 902 | 1677 | 1146 | 975 |

## NADO 500,750,1000  v1

Аккумулирующие баки NADO, как и баки серии NAD, производятся в двух исполнениях: с фланцем или с патрубком 6/4“. Бак содержит внутренний эмалированный накопительный резервуар емкостью от 60,100,160 или 200 литров (в зависимости от величины аккумулирующие бака).

В стандартном исполнении фланец  и патрубoк 6/4“ заглушены. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

| Максимальное давление бака | 0,3 мПа | Максимальная температура отопительной воды в баке | 90 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное давление внутренней ёмкости | 0,6 мПа | Максимальная температура хозяйственной воды во внутренней ёмкости | 90 °C |

| Модель | Диаметр D2= 320mm Объём накопительного резервуара TUV | Диаметр D2= 440mm Объём накопительного резервуара TUV | Диаметр D2= 500mm Объём накопительного резервуара TUV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADO 500 | 60,100 | 160 | 200 |
| NADO 750 | 60,100 | 160 | 200 |
| NADO 1000 | 60,100 | 160 | 200 |

TUV – горячая вода для хозяйственных целей

## NADO 500,750,1000  v2

Аккумулирующие баки NADO производятся с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм для монтажа фланцевого нагревательного элемента TPK. Ёмкость содержит теплообменник с площадью поверхности 1,5 м2  для присоединения следующей отопительной системы (например, SOLAR. Бак содержит внутренний эмалированный накопительный резервуар емкостью от 60,100,120 или 140 литров (в зависимости от величины аккумулирующие бака). По желанию заказчика, размещение патрубков и их количество можно изменить. В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

| Максимальное давление бака | 0,3 мПа | Максимальная температура отопительной воды в баке | 90 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное давление теплообменника | 1 мПа | Максимальная температура отопительной воды в теплообменнике | 110 °C |
| Максимальное давление внутренней ёмкости | 0,6 мПа | Максимальная температура хозяйственной воды во внутренней ёмкости | 90 °C |

| Модель | Диаметр D2= 320mm Объём накопительного резервуара TUV | Диаметр D2= 440mm Объём накопительного резервуара TUV | Диаметр D2= 500mm Объём накопительного резервуара TUV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADO 500 | 60,100 | 120 | 140 |
| NADO 750 | 60,100 | 120 | 140 |
| NADO 1000 | 60,100 | 120 | 140 |

TUV – горячая вода для хозяйственных целей

## NADO 500,750,1000  v3

Аккумулирующие баки NADO производятся с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм для монтажа фланцевого нагревательного элемента TPK. Ёмкость содержит два теплообменника с площадью поверхности каждого теплообменника 1,5 м2 для присоединения следующей отопительной системы (например, SOLAR). Бак содержит внутренний эмалированный накопительный резервуар емкостью от 60 или 100 литров (в зависимости от величины аккумулирующие бака). По желанию заказчика, размещение патрубков и их количество можно изменить.

В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

| Максимальное давление бака | 0,3 мПа | Максимальная температура отопительной воды в баке | 90 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное давление теплообменника | 1 мПа | Максимальная температура отопительной воды в теплообменнике | 110 °C |
| Максимальное давление внутренней ёмкости | 0,6 мПа | Максимальная температура хозяйственной воды во внутренней ёмкости | 90 °C |

| Модель | Диаметр D2= 320mm Объём накопительного резервуара TUV |
| --- | --- |
| NADO 500 | 60,100 |
| NADO 750 | 60,100 |
| NADO 1000 | 60,100 |

TUV – горячая вода для хозяйственных целей

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Термоизоляция

Полиуретановая пена (молитан) толщиной 100 мм

Состоит из верхней крышки, крышек фланцев и крышек отверстий.

Изоляция поставляется в отдельной упаковке.

#### Фланцевый нагревательный элемент

ТРК 210 – 12/2,2kW

ТРК 210 – 12/3-6kW

3                                              2                4                               1

1.  Кожух электрооборудования

2.  Нагревательный фланец

3.  Уплотнение

4.  Керамический элемент

Навинчивающийся электрический

нагревательный элемент

# Text boxes

Изоляция 100мм

Полиуретановая пена -молитан

Изоляция крышки 100мм

Пластмассовая крышка

1. Котёл на твёрдом топливе

2. Терморегулятор

3. Аккумулирующий бак NAD, NADO

4. Электрический термоэлемент

5. Tрёхходовой клапан

6. Циркуляционный насос

7. Комнатный термостат

8. Обратный контур из системы отопления

9. Сервопривод

10. Расширительный бак

11. Датчик наружной температуры

12. Смесительный клапан

13. Датчик  температуры отопительной воды