KERMI FKO 11 Боковое подключение

|  | Стальной панельный радиатор обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой тепловой отдачей. Модель FKO имеет боковое подключение. Глубина радиатора - 59 мм. Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 8,7 атм. Описание: Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Особенности: Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми» Параметры: Максимальная температура теплоносителя -110 С; Максимальное рабочее давление – 8,7 бар; Опрессовочное давление –13 бар; Подключение сбоку. Комплектация: Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется. |
| --- | --- |

KERMI FKV 11 Нижнее подключение

|  | Стальной панельный радиатор обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой тепловой отдачей. Модель FKV имеет нижнее подключение. Глубина радиатора - 59 мм. Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 8,7 атм. Описание: Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Особенности: Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми» Параметры: Максимальная температура теплоносителя -110 С; Максимальное рабочее давление – 8,7 бар; Опрессовочное давление –13 бар; Подключение снизу. Комплектация: Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется. |
| --- | --- |

KERMI FKO 22 Боковое подключение

|  | Стальной панельный радиатор обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой тепловой отдачей. Модель FKO имеет боковое подключение. Глубина радиатора - 100 мм. Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 8,7 атм. Описание: Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Особенности: Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми» Параметры: Максимальная температура теплоносителя -110 С; Максимальное рабочее давление – 8,7 бар; Опрессовочное давление –13 бар; Подключение сбоку. Комплектация: Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется. |
| --- | --- |

KERMI FKV 22 Нижнее подключение

|  | Стальной панельный радиатор обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой тепловой отдачей. Модель FKV имеет нижнее подключение. Глубина радиатора - 100 мм. Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 8,7 атм. Описание: Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Особенности: Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми» Параметры: Максимальная температура теплоносителя -110 С; Максимальное рабочее давление – 8,7 бар; Опрессовочное давление –13 бар; Подключение снизу. Комплектация: Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется. |
| --- | --- |

KERMI Боковое подключение FKO 33

|  | Стальной панельный радиатор обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой тепловой отдачей. Модель FKO имеет боковое подключение. Ширина радиатора - 155 мм. Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 8,7 атм. Описание: Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Особенности: Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми» Параметры: Максимальная температура теплоносителя -110 С; Максимальное рабочее давление – 8,7 бар; Опрессовочное давление –13 бар; Подключение сбоку. Комплектация: Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется. |
| --- | --- |

KERMI Нижнее подключение FKV 33

|  | Стальной панельный радиатор обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой тепловой отдачей. Модель FKV имеет нижнее подключение. Глубина радиатора - 155 мм. Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 8,7 атм. Описание: Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Особенности: Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми» Параметры: Максимальная температура теплоносителя -110 С; Максимальное рабочее давление – 8,7 бар; Опрессовочное давление –13 бар; Подключение снизу. Комплектация: Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется. |
| --- | --- |

KERMI

Компания Kermi GmbH В 1960 Курт Кершл с двумя компаньонами создал фирму по производству ёмкостей для дизельного топлива. Название фирмы "Керми" происходит от сокращённых имён компаньонов Кер/шл и Ш/ми/дт. За 40 лет работы численность компании достигла 2000 человек. С вводом в 2001 году напольного отопления-Хnet фирма "Керми" предлагает полный комплект отопительного оборудования. С 01.07.2001 года фирма "Керми" входит в швейцарский концерн "АФГ Арбония-Форстер-Холдинг АГ". Фирма "Керми" вот уже на протяжении 40 лет специализируется на производстве высококачественного отопительного оборудования и душевых кабин. Элегантный дизайн, отличная отделка, оптимальная функциональность, любой формы и в любом сочетании с гарантией абсолютной надёжности и максимальной долговечности - эти все качества, присущие изделиям фирмы "Керми".